# Quadrat - und Rechteckpflaster – mit Fase

.................... m2 Quadrat- und Rechteckpflaster, zweischichtig, mit Fase F3 – 4 x 5 mm (TxB), Abstandhalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan einbauen.

Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche, Abrütteln und Fugenfüllung.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität:		DIN EN 1338, Qualität DI

Steindicke:		8 cm	 	10 cm		 12 cm		 14 cm

Rastermaße:		16 x 16		16 x 24	 cm

Nennmaße:		158 x 158	158 x 238 mm

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farbe:			grau

Lieferant:		F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................