# Doppel-T-aqua

................ m2 Doppel-T-aqua, zweischichtig, mit Fase und Abstandhalter sowie farbiger Oberfläche liefern und fachgerecht mit Drainfuge (garantiert durch vorhandene Abstandsnoppen) auf Pflasterbett einbauen. Verlegearbeiten gemäß DIN 18318. Fugen mit gebrochener Gesteinskörnung der Größe 1/3 mm ausfüllen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der Pflasterfläche. Die Verlegehinweise des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen (FGSV 947) sind zu beachten.

Steinqualität:		DIN EN 1338, Typ DI

Steindicke:		8 cm

Rastermaß:		20 x 14 cm

Nennmaß:		193 x 158 mm

Oberfläche:		farbiger Sichtbeton

Farbe:			grau, dunkelgrau, ziegelrot

Lieferwerk:		F. C. NÜDLING

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m² :		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................