Hacienda® entrada

.................... m² Hacienda® entrada, zweischichtig, mit Fase F4 – abgrundet und gewellt, mit Abstandhalter in farbig und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht auf ebener, gut verdichteter Unterlage in geeignetem Bettungsmaterial mit Fuge gemäß DIN 18318 nach Plan der Variante TE ………. oder nach Anweisung der Bauleitung verlegen.

Die Fuge ist mit gewaschenem Sand der Körnung 0/2 mm nach Herstellervorschrift aufzufüllen. Die Verlegearbeiten sind einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der Plattenfläche durchzuführen.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität:		DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Lieferformation:	4-Stein-System – Format einzeln nicht lieferbar

Pflasterdicke:	 	5,5 cm

Rastermaße:		17,5 x 17,5 	35,0 x 17,5	35,0 x 35,0	52,5 x 35,0	cm

Nennmaße:		171 x 171	346 x 171	346 x 346	521 x 346	mm

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farben*:		terra grau; terra grau beige; terra beige; terra rot beige

* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant:		F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²:		Euro .....................

Preis Gesamt:		Euro .....................