Primavera® Classic.8 Mix

....................m² Primavera® Classic.8 Mix, zweischichtig, mit Fase F2 – 1 x 1 mm (T x B), mit Abstandhalter, farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und in einem vorgesehenen Verband höhen- und fluchtgerecht nach Verlegeanweisung verlegen.

Gemäß Merkblatt MFP sind beim Verlegen immer Steine aus mehreren Paketen gleichzeitig zu verarbeiten. Das gilt für alle Farben, insbesondere aber für changierende Farbtöne.

Die Verlegung ist fachgerecht mit einer Fugenbreite von 4 mm +/- 1 mm einschließlich aller Nebenarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche auszuführen.

Die Fugen- und Bettungsmaterialien aus Hartgesteinskörnungen müssen in Ihrer Korngröße filterstabil aufeinander abgestimmt sein Die Fugenfüllung ist vollständig und kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegung mit gewaschenem Sand 0/2mm oder gebrochener Gesteinskörnung 0/2mm, 0/4mm, 0/5mm oder 0/8mm gemäß ZTV Pflaster-StB 06 auszuführen.

Das Abrütteln der gesäuberten und trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Rüttelplatte mit Plattengleitvorrichtung vor der Nutzung zu erfolgen. Anschließend ist die Fläche bis zum Fugenschluss einzukehren.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität:		DIN EN 1339, Qualität PLDUI14

Lieferformation:	3-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar

Steindicke (cm):	8 cm

Rastermaße:	40 x 20		40 x 40		60 x 40

Nennmaße:	397/197	397/397	597/397

Verlegevariation:	……….

Oberflächenbearbeitung:

Standardsortiment

- Unbearbeitet

Vorsatzschicht aus Hartgesteinskörnungen ohne Oberflächenbearbeitung

Farbauswahl:

Standardsortiment

- Unbearbeitet

hellgrau meliert, dunkelgrau meliert

Lieferant:		F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Tel. 0661 8387-0

Fax. 0661 8387-270

E-Mail: fcn.betonelemente@nuedling.de

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................