Primavera® VS5.10

Primavera® VS5.10, zweischichtig, mit Fase F3 – 2 x 2 mm (TxB), Abstandhalter, VS5-System mit 4-facher Rundumverzahnung und einer zusätzlichen Profilierung der Steinunterseite, in einem für die Beanspruchung ausreichenden oder vorgesehenen Verband höhen- und fluchtgerecht ggf. nach Verlegeanweisung verlegen.

Gemäß Merkblatt MFP sind beim Verlegen immer Steine aus mehreren Paketen gleichzeitig zu verarbeiten. Das gilt für alle Farben, insbesondere aber für changierende Farbtöne.

Die Verlegung ist fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 – 5 mm einschließlich aller Nebenarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche auszuführen.

Die Fugen- und Bettungsmaterialien aus Hartgesteinskörnungen müssen in Ihrer Korngröße filterstabil aufeinander abgestimmt sein Die Fugenfüllung ist vollständig und kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegung mit gewaschenem Sand 0/2mm oder gebrochener Gesteinskörnung 0/2mm, 0/4mm, 0/5mm oder 0/8mm gemäß ZTV Pflaster-StB 06 auszuführen.

Das Abrütteln der gesäuberten und trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Rüttelplatte mit Plattengleitvorrichtung vor der Nutzung zu erfolgen. Anschließend ist die Fläche bis zum Fugenschluss einzukehren.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steindicke (cm):	10 + 0,4 cm Profilierung der Steinunterseite

Rastermaße (cm)	Nennmaße (mm)	Steinqualität

…………… m²		15/15/10		146/146/104		DIN EN 1338, Qualität DI

…………… m²		30/15/10		296/146/104		DIN EN 1338, Qualität KDI

…………… m²		30/30/10		296/296/104		DIN EN 1338, Qualität KDI

…………… m²		BiMü 30/15/42/10	296/146/416/104	DIN EN 1338, Qualität KDI

…………… m²		Kurvensatz 9 Steine, Schwenkwinkel 3°		DIN EN 1338, Qualität KDI

Verlegebreite 2,70 Meter

…………… m²		30/15/10		293/143/104		DIN EN 1338, Qualität KDI

Drainfuge 7 mm

Verlegevariation:	V……………

Oberflächenbearbeitung:

Standardsortiment

- Unbearbeitet

Vorsatzschicht aus Hartgesteinskörnungen ohne Oberflächenbearbeitung

- Feingestrahlt

Vorsatzschicht aus Hartgesteinskörnungen die auf der Oberfläche fein kugelgestrahlt wird

Sonderanfertigung

- Gestrahlt

Vorsatzschicht aus Hartgesteinskörnungen die auf der Oberfläche kugelgestrahlt wird

- Geschliffen und Gestrahlt

Vorsatzschicht aus Hartgesteinskörnungen die auf der Oberfläche diamantgeschliffen und kugelgestrahlt wird

Farbauswahl:

Standardsortiment

- Unbearbeitet

grau

- Feingestrahlt

hellbraun, dunkelbraun, hellgrau, dunkelgrau

Sonderanfertigung

- Gestrahlt

weitere Farben auf Anfrage möglich

- Geschliffen und Gestrahlt

weitere Farben auf Anfrage möglich

* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant:		F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Tel. 0661 8387-0

Fax. 0661 8387-270

E-Mail: fcn.betonelemente@nuedling.de

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................