Quadratpflaster Öko – Drainfuge

................ m2 Quadratpflaster Öko – Drainfuge, zweischichtig, mit Fase F3 – 4 x 5 mm (TxB), Abstandhalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht im Halbverband mit Drainfuge (garantiert durch vorhandene Abstandsnoppen) auf Pflasterbett einbauen. Verlegearbeiten gemäß DIN 18318. Fugen mit Kies bzw. Splitt 4/8 (..............) ausfüllen.

Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der Pflasterfläche. Die Verlegehinweise des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen (FGSV 947) sind zu beachten.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität:		DIN EN 1338, Qualität DI

Steindicke:		8 cm

Rastermaß:		20 x 20 cm

Nennmaß:		186 x 186 mm

Hinweis:		je m² verlegter Fläche: Fugenanteil 18%

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farbe:			grau

Lieferant:		F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................