Rima Drainfuge

............... m² Rima Drainfugen-Pflaster, zweischichtig, mit Fase F3 – 5 x 8 mm (TxB), Abstandhalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht mit Drainfuge (13 mm garantiert durch vorhandene Abstandsnoppen) auf Pflasterbett einbauen.

Verlegearbeiten gemäß DIN 18318. Fugen mit Gesteinskörnungsgemisch 2/5 ausfüllen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der Pflasterfläche. Die Verlegehinweise des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrs-flächen (FGSV 947) sind zu beachten.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Fugenmaterial: 	ca.   9,5 kg/m² bei   8 cm Steindicke

ca. 12,0 kg/m² bei 10 cm Steindicke

Hinweis:		je m² verlegte Fläche: Fugenanteil 8,5%/m²

Steinqualität:		DIN EN 1338, Qualität DI

Steindicke*:		8 cm; 10 cm

Rastermaß:		21 x 21 cm

Nennmaß:		197 x 197 mm

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farbe*:		grau, dunkelgrau

* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant:		F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................