Rima Rasenfuge

............... m² Rima Rasenfugen-Pflaster, zweischichtig, mit Fase F3 – 5 x 8 mm (TxB), mit Abstandhalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht mit Rasenfuge (25 mm garantiert durch vorhandene Abstandsnoppen) von Hand auf Pflasterbett einbauen.

Verlegearbeiten gemäß DIN 18318. Fuge mit 50 % Gesteinskörnungsgemisch 2/5 und 50 % sandigem Oberboden als Rasenfuge verfüllen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der Pflasterfläche. Die Verlegehinweise des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen (FGSV 947) sind zu beachten.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität:		DIN EN 1338, Qualität DI

Steindicke*:		8 cm; 10 cm

Rastermaß:		22 x 22 cm

Nennmaß:		197 x 197 mm

Farbe:			grau; dunkelgrau

Hinweis:		je m² verlegte Fläche: Grünanteil 22%; Fugenanteil 16%

* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant:		F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................