Schlosshof Drain ugK

............. m2 Schlosshof Drain ugK, zweischichtig, mit unregelmäßig geschlagenen Kanten, mit Abstandhalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht nach Verlegeplan einbauen.

Verlegearbeiten gemäß DIN 18318. Die Fugen mit der Gesteinskörnung 2/5 mm verfüllen.

Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassungen und Anarbeitung an Einbauten in der Pflasterfläche. Die Verlegehinweise des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen (FGSV 947) sind zu beachten.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität:		DIN EN 1338, Qualität DI

Steindicke:		8 cm

Rastermaß:		18 x 15,3 cm

Nennmaß:		168 x 141 mm

Oberfläche:		farbig und unbearbeitet

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farbe*:		kalk, nordisch grau dunkel

Hinweis:		Bei einem m² verlegter Fläche beträgt der Fugenanteil ca. 13%

* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant:		F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m² :		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................