Schlosshof-Mix Exakt

............... m² Schlosshof-Mix Exakt, zweischichtig, ohne Fase, mit Blockabstandhalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan einbauen.

Die Verlegung ist einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassungen und an Einbauten in der Pflasterfläche auszuführen. Die Fugenfüllung ist vollständig und kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegung mit einem Baustoffgemisch 0/2 mm gemäß ZTV Pflaster-StB 06 auszuführen. Anschließend die Fläche abrütteln und die Fugen erneut durch einschlämmen füllen.

Steinqualität:		DIN EN 1338, Qualität DI

Lieferformation:	4-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar

Lieferformation 1*: 	Mix klein (15,3x12 / 15,3x15,3 / 18 x15,3 / 23x18 cm)

Lieferformation 2*:	Mix groß (30,6x23 / 30,6x30,6 / 36x30,6 / 46 x36 cm)

Steindicke:		8 cm

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farbe*:		kalk, nordisch grau hell, nordisch grau dunkel

* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant:		F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................