Thüringer – 8/10 cm – Mikrofase

.................... m2 Thüringer, zweischichtig, mit Fase F2 – 1 x 1 mm (TxB), Abstandhalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan (im _______verband) einbauen. Die Verlegung ist einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassungen und an Einbauten in der Pflasterfläche auszuführen. Die Fugenfüllung ist vollständig und kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegung mit einem Baustoffgemisch 0/2 mm gemäß ZTV Pflaster-StB 06 auszuführen. Anschließend die Fläche abrütteln und die Fugen erneut durch Einschlämmen füllen.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität:		DIN EN 1338, Qualität DI

Steindicke*:	 	8 oder 10 cm

Rastermaße*:		20 x 10		10 x 10		20 x 20	 cm	20er Bimü

Nennmaße*:		197 x 97	97 x 97		197 x 197 mm

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farben*:		grau oder dunkelgrau

* Nichtzutreffendes streichen

Steindicke:	 	10 cm

Rastermaß:		20 x 10 cm

Nennmaß:		197 x 97

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farben:		grau,

Lieferant:		F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m² :		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................