Thüringer – zweischichtig – ohne Fase

.................... m2 Thüringer, zweischichtig, ohne Fase, mit Abstandhaltern sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche, Abrütteln und Fugenfüllung.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität:		DIN EN 1338, Qualität DI

Steindicke:	 	8 cm

Rastermaße:		20 x 10		10 x 10	cm

Nennmaße:		297 x 97	97 x 97	mm

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farben*:		grau, dunkelgrau

* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant:		F. C. Nüdling

Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................