# Leistungsbeschreibung Viala® Palisaden

Vorbemerkung:

Wird die Randeinfassung oder Hangbefestigung mit Palisaden ausgeführt, gelten die Einbaurichtlinien für Palisaden (siehe Katalog). Bei einer Stützfunktion sind weiterhin die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten. Ein Standsicherheitsnachweis gemäß den gültigen DIN-Vorschriften ist erforderlich, wenn die Wandhöhe größer als 1,00 m ist.

Für den Aufbau der Wand sind die in der Statik festgeschriebenen Werte einzuhalten. Weiterhin ist die Einbauanleitung für Palisaden zu beachten.

Pos. 1  Streifenfundament

.......... lfm Streifenfundament aus C12/15, gemäß Statik in den Abmessungen 
Breite = .................... m, h = .................... m, liefern und einbauen.

für 1 lfm € ........................			     		Gesamt € ..................

Pos. 2.0  Viala® Palisade Linear – 18 x 12 cm – gefaster Kopf – unbearbeitet (*)

.......... Stück Viala® Palisaden Linear, 18 x 12 cm, gefaster Kopf 1 x 1 mm, DIN EN 13198, Betongüte C35/45, mit Hohlkern, nicht bewehrt, farbig und unbearbeitet, in der Farbe .................... in der Höhe .................... cm liefern und in das erdfeuchte Streifenfundament nach Vorschrift jeweils höhen- und fluchtgerecht nach Plan versetzen und einbinden.

Bedarf: bei Rastermaß 18 cm – 5,5 Stk./m, bei Rastermaß 12 cm – 8,3 Stk./m.

für 1 Stück € .............................			     		Gesamt € ....................

Pos. 2.1  Viala® Palisade Linear – 18 x 12 cm – gefaster Kopf – gestrahlt (*)

.......... Stück Viala® Palisaden Linear, 18 x 12 cm, gefaster Kopf 1 x 1 mm, DIN EN 13198, Betongüte C35/45, mit Hohlkern, nicht bewehrt, farbig und gestrahlt, in der Farbe .................... und in der Höhe .................... cm liefern und in das erdfeuchte Streifenfundament nach Vorschrift jeweils höhen- und fluchtgerecht nach Plan versetzen und einbinden.

Bedarf: bei Rastermaß 18 cm – 5,5 Stk./m, bei Rastermaß 12 cm – 8,3 Stk./m.

für 1 Stück € .............................			     		Gesamt € ....................

Pos. 2.2  Viala® Palisade Rustikal – 18 x 12 cm – gefaster Kopf – unbearbeitet (*)

.......... Stück Viala® Palisade Rustikal, 18 x 12 cm, gefaster Kopf 3 x 3 mm, DIN EN 13198, Betongüte C35/45, mit Hohlkern, nicht beehrt, farbig und unbearbeitet, in der Farbe .................... und in der Höhe .................... cm liefern und in das erdfeuchte Streifenfundament nach Vorschrift jeweils höhen- und fluchtgerecht nach Plan versetzen und einbinden.

Bedarf: bei Rastermaß 18 cm – 5,5 Stk./m, bei Rastermaß 12 cm – 8,3 Stk./m.

für 1 Stück € .............................			     		Gesamt € ....................

Pos. 2.3  Viala® Palisade Rustikal – 18 x 12 cm – gefaster Kopf – gestrahlt (*)

.......... Stück Viala® Palisade Rustikal, 18 x 12 cm, gefaster Kopf 10 x 10 mm, DIN EN 13198, Betongüte C 35/45, mit Hohlkern, nicht bewehrt, farbig und gestrahlt, in der Farbe .................... und in der Höhe .................... cm liefern und in das erdfeuchte Streifenfundament nach Vorschrift jeweils höhen- und fluchtgerecht nach Plan versetzen und einbinden.

Bedarf: bei Rastermaß 18 cm – 5,5 Stk./m, bei Rastermaß 12 cm – 8,3 Stk./m.

für 1 Stück € .............................			     		Gesamt € ....................

Pos. 2.4  Viala® Palisade Rustikal – 18 x 12 cm – bombierter Kopf – unbearbeitet (*)

.......... Stück Viala® Palisade Rustikal, 18 x 12 cm, bombierter Kopf, DIN EN 13198, Betongüte C35/45, mit Hohlkern, nicht bewehrt, farbig und unbearbeitet, in der Farbe .................... und in der Höhe .................... cm liefern und in das erdfeuchte Streifenfundament nach Vorschrift jeweils höhen- und fluchtgerecht nach Plan versetzen und einbinden.

Bedarf: bei Rastermaß 18 cm – 5,5 Stk./m, bei Rastermaß 12 cm – 8,3 Stk./m.

für 1 Stück € .............................			     		Gesamt € ....................

Pos. 2.5  Viala® Palisade Rustikal – ø 20 cm – gefaster Kopf – unbearbeitet (*)

.......... Stück Viala® Palisade Rustikal, ø 20 cm, gefaster Kopf 3 x 3 mm, DIN EN 13198, Betongüte C35/45, mit Hohlkern, nicht bewehrt, farbig und unbearbeitet, in der Farbe .................... und in der Höhe .................... cm liefern und in das erdfeuchte Streifenfundament nach Vorschrift jeweils höhen- und fluchtgerecht nach Plan versetzen und einbinden.

Bedarf bei Rastermaß 17,5 cm – 5,7 Stk./m.

für 1 Stück € .............................			     		Gesamt € ....................

Pos. 2.6  Viala® Palisade Rustikal – ø 15 cm – gefaster Kopf – unbearbeitet (*)

.......... Stück Viala® Palisade Rustikal, ø 15 cm, gefaster Kopf 3 x 3 mm, DIN EN 13198, Betongüte C 35/45, mit Hohlkern, nicht bewehrt, farbig und unbearbeitet, in der Farbe .................... und in der Höhe .................... cm liefern und in das erdfeuchte Streifenfundament nach Vorschrift jeweils höhen- und fluchtgerecht nach Plan versetzen und einbinden.

Bedarf bei Rastermaß 13,3 cm – 7,5 Stk./m.

für 1 Stück € .............................			     		Gesamt € ....................

Pos. 3  Hangentwässerung

.......... lfm Hangentwässerung im Bereich des Fundamentes herstellen. einschl. Material und Abflussmöglichkeiten nach Angabe der Bauleitung.

für 1 lfm € .............................			     Gesamt € ....................

Pos. 4  Hinterfüllung

........... m³ Hinterfüllung, bestehend aus nicht bindigem, sickerfähigem Material liefern, sofern nicht auf der Baustelle vorhanden, einbauen und mit geeignetem Gerät verdichten.

für 1 m³ € .............................			     Gesamt € ....................

Mit (*) gekennzeichnete Positionen sind Bedarfspositionen. Bei nicht zutreffen bitte streichen!